# Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE DRUKU RECEPT RÓŻOWYCH

Druk recept o wymiarach: szerokość nie mniej niż 90 mm i nie więcej niż 110 mm, długość: nie mniej niż 200 mm i nie więcej niż 215 mm, zgodnie ze wzorem opublikowanym w Załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97 z 2007 r., poz. 646 z późn. zm.)

Wzór recepty (zgodnie z w/w rozporządzeniem MZ):

| Recepta Świadczeniodawca |
| --- |
| Pacjent PESEL | Oddział NFZ |
|  | Uprawnienia |
|  | Ch. przewlekle |
| Rp. |
| Data wystawienia | Dane ident. i podpis lekarza Dane podmiotu drukującego |
| Data realizacji od dnia |  |

- Druk recept na papierze min. offset 70g/m2  umożliwiającym przechowywanie i odczyt kodu kreskowego przez okres co najmniej 5 lat.

- Recepty w kolorze różowym z kopią (oryginał i kopia w kolorze różowym) w bloczkach po 20 sztuk (1 sztuka = oryginał + kopia), zawierających na okładce bloczka informację o zakresie numerów w danym bloczku (od...do...), przedstawionych liczbami i kodami kreskowymi. (Oznaczenie druków oryginał/kopia).

- Drukowanie numeru recepty systemem kodu kreskowego i ciągu dwudziestu cyfr zgodnie z załącznikiem nr 4, zawierającego cyfrę kontrolną obliczoną na podstawie algorytmu opublikowanego w załączniku nr 5 część II rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97 z 2007 r., poz. 646 z późn. zm.)

- Przy kodowaniu recept należy zastosować kod „Przeplatany 2 z 5” (ITF) zgodnie z normą europejską CEN, mającą status Polskiej Normy PN-EN 801: „Kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki – Przeplatany 2 z 5” lub kod UCC/EAN-128 ze standardowym Identyfikatorem Zastosowania UCC/EAN o wartości „90” zgodnie z normami europejskimi CEN, mającymi status Polskich Norm PN-EN 799: „kody kreskowe – wymagania dotyczące symboliki – „Kod 128” i PN-EN 1571: „Kody kreskowe – identyfikatory danych” (preferowany kod UCC/EAN-128).

- Umieszczenie numeru recepty po prawej stronie napisu „Recepta” oraz powtórzenie go wraz z kodem kreskowym w dolnej części recepty oznaczonej napisem „Rp.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97 z 2007 r., poz. 646 z późn. zm.)

- Numer recepty liczony będzie według następującego wzoru (załącznik nr 4 do rozporządzenia MZ z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97 z 2007 r., poz. 646 z późn. zm.):

## 062XXXXXXXXXXXXXXX9X       cyfra kontrolna

identyfikator 	cyfry od trzeciej do osiemnastej ustala MOW NFZ

Małopolskiego		 (numer kolejny recepty) 			cyfra dziewiętnasta

OW NFZ		 					zawsze przyjmuje wartość „9”

dla recept różowych

- Numery, od których rozpoczęte będzie kodowanie recept różowych, zostaną szczegółowo określone w umowie.

- Algorytm obliczania cyfry kontrolnej (załącznik nr 5 część II do rozporządzenia MZ 
z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. nr 97 z 2007 r., poz. 646 
z późn. zm.):

- Mnożenie kolejnych cyfr kontrolowanego numeru (poza ostatnią, nieznaną jeszcze cyfrą kontrolną) przez odpowiednie wagi wynoszące: 1 dla cyfry pierwszej, 3 dla cyfry drugiej, 7 dla cyfry trzeciej, 9 dla cyfry czwartej, 1 dla cyfry piątej, 3 dla cyfry szóstej, 7 dla cyfry siódmej, 9 dla cyfry ósmej itd. cyklicznie;

- Sumowanie uzyskanych iloczynów;

- Wyznaczenie reszty z dzielenia całkowitego uzyskanej sumy przez 10 (modulo 10);

- Uzyskana cyfra jest cyfrą kontrolną.

przykład:

numer, dla którego liczymy cyfrą kontrolną:	2    1    2    5    6    7    4    2    1    CK

wagi:							1    3    7    9    1    3    7    9    1

obliczanie iloczynów (krok 1)			2    3  14  45    6  21  28  18    1

sumowanie iloczynów (krok 2)			138

dzielenie sumy (krok 3)				138 mod 10=8

uzyskana cyfra 8 jest cyfrą kontrolną (CK)

# Text boxes

Numer recepty przedstawiony liczbą.

Numer recepty przedstawiony liczbą wraz kodem kreskowym